D-Link AirPlus G

DI-524

802.11g/ 2,4 GHz

bezdrátový směrovač

Návod k použití

Building Networks for People

# Obsah

Obsah dodávky	3

Úvod	4

Základy bezdrátové komunikace	8

Začínáme	11

Použití konfiguračního menu	12

Základy síťového provozu	40

Řešení potíží	55

Technické údaje	62

Nejčastější dotazy (FAQ)	65

Technická podpora	93

Záruka a registrace	94

# Obsah dodávky

Obsah dodávky:

	D-Link AirPlus G DI-524
802.11/2,4GHz bezdrátový směrovač

	Napájecí adaptér 7,5V ss, 1,5 A

	Návod a záruka na CD

	Návod na rychlou instalaci

	Ethernetový kabel (všechny ethernetové porty na DI-524 jsou typu auto-MDIX)

Poznámka: Použití napájecího zdroje s jiným jmenovitým napětím, než jaké má napájecí zdroj dodávaný s DI-524, poškodí zařízení a způsobí ztrátu záruky.

Pokud některá z výše uvedených položek chybí, kontaktujte prodejce.

Systémové požadavky pro konfiguraci:

	Ethernetový kabelový nebo DSL modem

	Počítač s operačním systémem Windows, Macintosh nebo Linux s nainstalovanou ethernetovou síťovou kartou

	Internet Explorer verze 6.0 nebo Netscape Navigator verze 7.0 a vyšší

# Úvod

D-Link AirPlus G DI-524 High-Speed Wireless Router je 802.11g vysokorychlostní výkonný bezdrátový směrovač, který podporuje vysokorychlostní bezdrátové sítě v domácnostech, ve firmách nebo na veřejných místech.

Na rozdíl od většiny směrovačů přenáší DI-524 data rychlostí až 108 Mb/s (ve srovnání se standardní rychlostí 54 Mb/s), pokud je použit spolu s dalšími výrobky řady D-Link AirPlus G. Standard 802.11g je zpětně kompatibilní se zařízeními používajícími  standard 802.11b. To znamená, že pro zachování funkce sítě není zapotřebí měnit všechny její části. Použijete-li zařízení 802.11g společně s 802.11b, obětujete sice část rychlosti 802.11g, ale neztratíte možnost komunikace ve stávající síti. Tuto síť můžete pak postupně vylepšovat náhradou dosavadních pomalejších zařízení 802.11b za novější 802.11g.

Kromě vyšší rychlosti při použití spolu s dalšími zařízeními s protokolem 802.11g má DI-524 nejnovější, nejodolnější a nejdokonalejší bezpečnostní funkce, jaké jsou dnes k dispozici. Při použití s dalšími zařízeními, která jsou kompatibilní s WPA (WiFi Protected Access) a 802.1x v síti s RADIUS serverem lze využívat tyto bezpečnostní funkce:

WPA:	Wi-Fi Protected Access autorizuje a identifikuje uživatele podle tajného klíče, který se automaticky mění v pravidelných intervalech. WPA používá TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) pro změnu dočasného klíče po každých 10 000 paketech (paket je druh zprávy přenášené v síti). To zaručuje mnohem větší bezpečnost než standardní zabezpečení WEP. (Na rozdíl od WPA bylo u staršího šifrování WEP zapotřebí provádět změnu klíče ručně.)

802.1x:	Autentizace je první obrannou linií proti průniku do sítě. Při autentizačním procesu server prověřuje identitu klienta, který se pokouší připojit k síti. Neznámým klientům bude přístup zamítnut.

Pro uživatele v domácnostech, kteří nebudou používat ve své síti RADIUS server, bude i tak zabezpečení při použití DI-524 spolu s dalšími zařízeními 802.11g mnohem lepší než dříve. Pomocí režimu Pre Shared Key ve WPA získá DI-524 nový bezpečnostní klíč při každém připojení k síti 802.11g. Stačí, abyste zadali do konfiguračního menu data pro šifrování jen jednou. Pro zajištění bezpečnosti pak už 
u DI-524 nebudete muset nikdy ručně zadávat stále nový WEP klíč, což významně zvýší bezpečnost vaší komunikace.

# Připojení

# LED indikátory

# Vlastnosti

	Plná kompatibilita se standardem 802.11g zajišťuje bezdrátový přenos dat rychlostí až 54 Mb/s.

	Zpětná kompatibilita se standardem 802.11b zajišťuje bezdrátový přenos dat rychlostí až 11 Mb/s.

	WPA (Wi-Fi Protected Access) autorizuje a identifikuje uživatele podle tajného klíče, který se mění v pravidelných intervalech, například:

	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) spolu s RADIUS serverem mění dočasný klíč po každých 10 000 paketech, čímž zajišťuje vyšší bezpečnost.

	Režim Pre Shared Key znamená, že domácí uživatel, který nemá RADIUS server, získá nový bezpečnostní klíč při každém připojení k síti, což významně zvýší bezpečnost komunikace v síti.

	802.1x autentizace spolu s RADIUS serverem ověřuje identitu klientů, kteří se chtějí připojit

	Využití technologie OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

	Snadná konfigurace a diagnostika

	Provoz v pásmu 2,4 GHz

	Připojení více počítačů k širokopásmovému (kabelovému nebo DSL) modemu pro sdílení připojení k Internetu

	Rozšířené funkce firewallu:

	Podpora NAT s VPN přenosem pro zvýšení bezpečnosti

	Filtrování MAC

	Filtrování IP

	Filtrování URL

	Blokování domén

	Časová rozvrh

	Server DHCP umožňuje přidělit všem počítačům v síti IP adresu

	Webové rozhraní pro správu a konfiguraci.

	Řízení přístupu uživatelů k síti.

	Podpora speciálních aplikací, které požadují vícenásobné připojení.

	Vybaven 4 ethernetovými porty 10/100 Mb/s, 1 portem WAN, auto MDI/MDIX

# Základy bezdrátové komunikace

Zařízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link jsou založena na průmyslových standardech a poskytují snadno použitelné a kompatibilní vysokorychlostní bezdrátové připojení doma, v kanceláři nebo ve veřejně přístupných bezdrátových sítích. Bezdrátová zařízení D-Link vám umožní získat kdykoli a kdekoli přístup k požadovaným datům. Budete si moci užívat svobody, kterou bezdrátová počítačová síť přináší.

Bezdrátová lokální síť (WLAN) je buňková počítačová síť, která vysílá a přijímá data pomocí rádiových signálů namísto kabelů. Bezdrátové LAN jsou stále více používány v domácnostech, kancelářích i ve veřejných prostorách, jako jsou letiště, kavárny a univerzity. Inovativní způsoby využití technologie WLAN pomáhá lidem pracovat a komunikovat mnohem efektivněji. Zvýšená pohyblivost a absence kabelů a další pevné infrastruktury se ukázaly být pro mnohé uživatele výhodou.

Uživatelé bezdrátové sítě mohou používat stejné aplikace jako uživatelé klasické kabelové sítě. Karty adaptérů pro bezdrátovou komunikaci používané u mobilních i stolních počítačů podporují stejné protokoly jako karty adaptérů Ethernetu.

Lidé používají technologii bezdrátové LAN z mnoha různých důvodů:

Mobilita – Mají-li lidé přístup k datům v libovolném místě v provozním dosahu WLAN, zvýší se jejich produktivita. Manažerská rozhodnutí na základě informací získaných v reálném čase mohou významně zvýšit efektivitu pracovníků..

Nízké náklady na implementaci – Sítě WLAN se snadno instalují, ovládají, mění a přemisťují. Sítě, které se často mění, mohou těžit z výhod snadné instalace WLAN. WLAN může pracovat v místech, kde by byla instalace kabelů neúčelná nebo neproveditelná.

Instalace a rozšíření sítě – Instalace systému bezdrátové LAN může být rychlá a snadná a může odstranit potřebu protahovat kabely skrz zdi a stropy. Bezdrátová technologie umožňuje rozšíření sítě do míst, kam nelze zavést kabely – dokonce mimo domov nebo kancelář

Přizpůsobitelnost – Bezdrátové LAN lze konfigurovat do mnoha uspořádání (topologií) podle potřeb konkrétních aplikací a instalací. Konfigurace lze snadno měnit v rozmezí od sítí typu peer-to-peer, vhodných pro malý počet uživatelů, až po rozsáhlé infrastrukturní sítě se stovkami nebo tisícovkami uživatelů podle počtu použitých bezdrátových zařízení.

Levné řešení – Ceny bezdrátových síťových zařízení jsou srovnatelné s cenou konvenčních ethernetových síťových zařízení.

Základy bezdrátové komunikace (pokračování)

Technologie založená na standardech

Bezdrátový širokopásmový směrovač používá standard 802.11g.

Standard IEEE 802.11g je rozšířením standardu 802.11b. Zvyšuje rychlost přenosu dat až na 54 Mb/s v pásmu 2,4 GHz s využitím technologie OFDM.

To znamená, že ve většině prostředí v daném dosahu zařízení budete moci rychle přenášet rozsáhlé soubory nebo dokonce sledovat film ve formátu MPEG bez znatelného zpoždění. Toto zařízení používá pro rychlý přenos digitálních dat pomocí rádiových vln technologii OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). OFDM pracuje tak, že rozdělí rádiový signál na několik menších subsignálů, které jsou pak souběžně vysílány na různých frekvencích do přijímače. OFDM snižuje množství přeslechů (interferencí) při přenosu signálu.

DI-524 je zpětně kompatibilní se zařízeními 802.11b. To znamená, že pokud máte již existující síť 802.11b, budou zařízení v této síti kompatibilní se zařízeními 802.11g při rychlostech až do 11 Mb/s v pásmu 2,4 GHz.

Základy bezdrátové komunikace (pokračování)

Podmínky pro instalaci

D-Link AirPlus G DI-524 umožňuje bezdrátový přístup k síti prakticky odkudkoli v provozním dosahu zařízení. Mějte však na paměti, že počet, síla a rozmístění zdí, stropů a jiných objektů, kterými musí signál procházet, může dosah snížit. Dosah se obvykle mění v závislosti na druhu materiálů a úrovni rádiového rušení v místě použití. Klíčem k dosažení maximálního dosahu je dodržovat tyto základní pokyny:

1	Dbejte na to, aby byl počet zdí a stropů mezi DI-524 a ostatními síťovými zařízeními co nejmenší. Každá zeď nebo strop může snížit dosah zařízení pro bezdrátovou komunikaci D-Link o 1 až 30 metrů. Umístěte zařízení tak, aby byl počet zdí a stropů mezi nimi co nejmenší.

2	Uvažujte o překážkách signálu ve směru přímé spojnice mezi síťovými zařízeními. Zeď silná 0,5 metru se při průchodu signálu pod úhlem 45° jeví, jako by měla tloušťku téměř jeden metr. Při úhlu 2° vypadá, jako by měla tloušťku přes 14 metrů! Pro lepší přenos dat umístěte zařízení tak, aby signál procházel zdmi a stropy přímo co nejkratší cestou.

3	Šíření rádiového signálu ovlivňuje druh stavebního materiálu. Pevné kovové dveře nebo hliníkové profily mohou dosah negativně ovlivnit. Zkuste umístit bezdrátová zařízení a počítače s adaptéry bezdrátové sítě tak, aby signál procházel přes suché zdi nebo dveřní otvory a ne přes jiné materiály.

4	Mějte zařízení v dostatečné vzdálenosti (nejméně 1–2 metry) od elektrických přístrojů a zařízení, která mohou vytvářet silný rušivý rádiový signál.

# Začínáme

Všimněte si, že bezdrátová zařízení D-Link AirPlus G jsou výrobcem standardně nakonfigurována tak, aby se bez dalšího zásahu sama navzájem propojila.

Pro vytvoření typické domácí bezdrátové sítě 
(viz obrázek výše) postupujte takto:

Budete potřebovat širokopásmový přístup na Internet (kabelová/DSL linka do domácnosti nebo kanceláře).

Poraďte se s poskytovatelem kabelového/DSL připojení o správné instalaci modemu.

Připojte kabelový nebo DSL modem k širokopásmovému bezdrátovému směrovači DI-524 (viz Návod na rychlou instalaci dodávaný se směrovačem)

Připojujete-li do sítě stolní počítač, nainstalujte do volného PCI slotu počítače bezdrátový PCI adaptér D-Link AirPlus G DWL-G510. Můžete nainstalovat také DWL-G510 nebo DWL-520. (Viz návod na rychlou instalaci dodávaný se síťovým adaptérem)

Nainstalujte do notebooku bezdrátový CardBus adaptér D-Link DWL-G630.

(Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DWL-G630.)

Pro připojení přes kabel nainstalujte do stolního počítače síťovou kartu D-Link DFE-530TX+. Čtyři ethernetové porty LAN jsou typu auto MDI/MDIX a budou pracovat s přímým i překříženým kabelem.

(Viz návod na rychlou instalaci dodávaný s DFE-530TX+.)

# Použití konfiguračního menu

| Když chcete nakonfigurovat vaši síť nebo DI-524, můžete vyvolat konfigurační menu spuštěním webového prohlížeče a zadáním IP adresy směrovače DI-524. Výchozí IP adresa DI-524 je uvedena vpravo:  Spusťte webový prohlížeč.  Zadejte IP adresu směrovače (http://192.168.0.1) Poznámka: Pokud výchozí IP adresu DI-524 změníte, zadejte správnou aktuální IP adresu.  V poli User Name (Jméno uživatele) zadejte admin.  Pole Password (Heslo) ponechejte prázdné.  Klikněte na OK. |  |
| --- | --- |

| Objeví se okno Home>Wizard. Další informace o použití průvodce instalací Setup Wizard viz Návod na rychlou instalaci. | Home > Wizard |
| --- | --- |
| Tato tlačítka se objevují ve většině konfiguračních oken v této části. Po provedení změn konfigurace klikněte na příslušné tlačítko v dolní části okna. | Kliknutím na Apply se uloží změny provedené na stránce. Kliknutím na Cancel se zruší změny provedené na stránce. Kliknutím na Help se zobrazí užitečné informace o stránce. Kliknutím na Restart se restartuje směrovač. (Potřebné pro některé změny.) |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

|  | Home > Wireless |
| --- | --- |
| Network ID (SSID)- (Název sítě) | Service Set Identifier (SSID) je jméno zvolené pro konkrétní místní bezdrátovou počítačovou síť (WLAN). Standardně je výrobcem nastaveno jméno „default“. SSID lze snadno změnit pro připojení k existující bezdrátové síti nebo pro vytvoření nové bezdrátové sítě. |
| Channel- (Kanál) | Výchozí nastavení kanálu je 6. Všechna zařízení v síti musí sdílet stejný kanál. (Poznámka: Bezdrátová adaptéry budou automaticky zjišťovat a kontrolovat nastavení bezdrátové komunikace.) |
| Security- (Zabezpečení) | Zvolte zabezpečení None (žádné), WEP, 802.1X, WPA-PSK nebo WPA. None je výchozí nastavení. (Poznámka: Zapnete-li šifrování na DI-524, musíte je zapnout také na všech bezdrátových klientech, jinak nelze navázat bezdrátové spojení.) |
| WEP Encryption- (WEP šifrování) | Nastavuje požadovanou úroveň šifrování: 64 nebo 128bitové |
| Key Mode- (Typ klíče) | Nastavuje typ klíče: HEX (hexadecimální) nebo ASCII (znakový) |
| Keys 1-4- (Klíče 1-4) | Můžete zadat až 4 WEP klíče. Vyberte jeden, který chcete použít. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

|  | Home > WAN > Dynamic IP Address |
| --- | --- |
| Dynamic IP Address- (Dynamická IP adresa) | Zvolte Dynamic IP Address, abyste získali IP adresu automaticky od vašeho poskytovatele připojení k internetu (ISP). Použijte, pokud nemáte od ISP přidělenou pevnou IP adresu (obvykle při připojení přes kabelový modem). |
| Host Name- (Název hostitele) | Pole Host Name je volitelné, ale může být požadováno některými ISP. Výchozí Host Name je jméno zařízení širokopásmového směrovače a lze je změnit. |
| MAC Address- (MAC adresa) | Výchozí MAC adresa je nastavena na MAC adresu fyzického rozhraní WAN širokopásmového směrovače. Nedoporučuje se měnit standardní MAC adresu, pokud to váš ISP nevyžaduje. |
| Clone MAC Address- (Klonovat MAC adresu) | Výchozí MAC adresa je nastavena na MAC adresu fyzického rozhraní WAN širokopásmového směrovače. Pokud má ISP zaregistrovanou MAC adresu síťové karty vašeho PC, můžete použít tlačítko „Clone MAC Address“ pro zkopírování této MAC adresy. Nedoporučuje se měnit standardní MAC adresu, pokud to váš ISP nevyžaduje. |
| Primary/Secondary DNS Address- | Zadejte adresu primárního/sekundárního DNS serveru, pokud nechcete používat tu, kterou máte od vašeho ISP. |
| MTU- | Zadejte hodnotu MTU, jen když ji požaduje váš ISP. Jinak ponechejte výchozí nastavení. |
| Auto-reconnect- | Automatická obnova připojení. Zvolte Enabled (povoleno) nebo Disabled (blokováno). |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

|  | Home > WAN > Static IP Address |
| --- | --- |
| Static IP Address- (Statická IP adresa) | Zvolte Static IP Address, pokud máte od vašeho ISP přidělenou pevnou IP adresu a všechny další parametry. Budete muset zadat IP adresu, masku podsítě, adresu brány a adresu (adresy) DNS, které vám poskytl váš ISP. Všechny IP adresy zadané do polí musí mít správný formát, tj. čtyři skupiny oddělené tečkou (x.x.x.x). Směrovač nepřijme IP adresu, pokud nebude mít tento formát. |
| IP Address- (IP adresa) | Zadejte veřejnou IP adresu, kterou vám přidělil váš ISP. |
| Subnet Mask- (Maska podsítě) | Zadejte masku podsítě. (Všechna zařízení v síti musí mít stejnou masku podsítě.) |
| ISP Gateway Address- | Zadejte veřejnou adresu ISP, ke kterému se připojujete. |
| Primary DNS Address- | Zadejte IP adresu primárního DNS (Domain Name Server), kterou vám sdělil váš ISP. |
| Secondary DNS Address- | Adresa sekundárního DNS serveru.Tento parametr je volitelný. |
| MTU- | Zadejte hodnotu MTU, jen když ji požaduje váš ISP. Jinak ponechejte výchozí nastavení. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

| Pokud váš ISP používá spojení s protokolem PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), zvolte PPPoE. Váš ISP vám určí uživatelské jméno a heslo. Tato volba se používá obvykle u služeb DSL. Zvolte Dynamic PPPoE pro automatické získání IP adresy pro vaše PPPoE připojení. Zvolte Static PPPoE pro použití statické IP adresy pro vaše PPPoE připojení. | Home > WAN > PPPoE |
| --- | --- |
| PPPoE- | Vyberte tuto možnost, pokud váš ISP používá PPPoE. (Tuto volbu nastavují většinou uživatelé DSL.) Dynamic PPPoE: IP adresu získáváte automaticky od ISP. Static PPPoE: Máte přidělenou (statickou) IP adresu. |
| User Name- | Vaše PPPoE uživatelské jméno určené vaším ISP. |
| Retype Password- | Opětovné zadání PPPoE hesla. |
| Service Name- | Zadejte jméno služby určené vaším ISP (volitelné). |
| IP Address- | Tato volba se používá jen pro statický PPPoE. Zadejte statickou IP adresu PPPoE připojení. |
| Primary DNS Address- | IP adresa primárního DNS určená vaším ISP. |
| Secondary DNS Address- | Tato volba se používá jen pro statický PPPoE. Zadejte statickou IP adresu PPPoE spojení. |

(Pokračování na další straně)

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Home > WAN > PPPoE pokračování

| MTU- | Maximum Transmission Unit – Výchozí nastavení je 1492. Můžete je změnit |
| --- | --- |
| Auto-reconnect- | Je-li tato funkce zapnuta (Enabled) |
|  | Home > LAN |
| LAN je zkratka pro lokální (místní) počítačovou síť. Tím je myšlena vaše interní síť. V tomto okně jsou nastavení IP rozhraní LAN pro DI-524. Tato nastavení lze označit jako privátní nastavení. V případě potřeby můžete LAN IP adresu změnit. LAN IP adresa je ve vaší interní síti privátní a není ze strany Internetu vidět . |
| IP Address- | IP adresa LAN rozhraní. Výchozí IP adresa je 192.168.0.1 |
| Subnet Mask- | Maska podsítě LAN rozhraní. Výchozí maska podsítě je 255.255.255.0 |
| Local Domain-Name- | Toto pole je nepovinné. Zadejte název lokální domény. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

|  | Home > DHCP |
| --- | --- |
| DHCP znamená Dynamic Host Control Protocol. DI-524 má zabudovaný server DHCP. Server DHCP bude automaticky přidělovat IP adresy počítačům v LAN/privátní síti. Nastavte počítače v síti tak, aby byly klienty DHCP. To zajistíte nastavením TCP/IP na „Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky“ (Obtain an IP Address Automatically). Když počítače zapnete, získají automaticky správné nastavení TCP/IP z DI-524. Server DHCP bude žádajícímu počítači automaticky přidělovat nepoužívanou IP adresu z intervalu IP adres. Musíte zadat počáteční a koncovou adresu intervalu IP adres. |
| DHCP Server- | Zvolte Enabled (zapnuto) nebo Disabled (vypnuto). Výchozí nastavení je Enabled. |
| Starting IP Address- | Počáteční adresa pro přidělení serverem DHCP. |
| Ending IP Address- | Koncová adresa pro přidělení serverem DHCP. |
| Lease Time- | Doba přidělení IP adresy. Zadejte dobu, po kterou bude adresa přidělena (zapůjčena). Výchozí nastavení je 1 hodina. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

|  | Advanced > Virtual Server |
| --- | --- |

DI-524 lze nakonfigurovat jako virtuální server tak, aby vzdálení uživatelé přistupující k webovým nebo FTP službám přes veřejnou IP adresu mohli být automaticky přesměrováni na lokální servery v LAN (Local Area Network).

Firewall DI-524 filtruje nerozpoznané pakety, aby ochránil vaši LAN, takže všechny počítače připojené přes DI-524 jsou pro vnější svět neviditelné. Pokud chcete, můžete některé počítače v síti LAN zpřístupnit přes Internetu pomocí Virtuálního serveru. V závislosti na požadované službě přesměruje DI-524 externí požadavek na službu na příslušný server v síti LAN.

Směrovač DI-524 je schopen také přesměrovávat porty, což znamená, že příchozí požadavek na určitý port lze přesměrovat na jiný port na serverovém počítači.

Každé vytvořená virtuální služba bude vypsána v dolní části okna v seznamu Virtual Servers List. V seznamu jsou již uvedeny předdefinované virtuální služby. Můžete je použít, když je aktivujete a přiřadíte IP serveru pro použití konkrétní virtuální služby.

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Virtual Server pokračování

| Virtual Server- | Zvolte Enabled (zapnuto) nebo Disabled (vypnuto). |
| --- | --- |
| Name- | Zadejte název označující virtuální službu. |
| Private IP- | Serverový počítač v LAN (Local Area Network), který bude poskytovat virtuální služby. |
| Protocol Type- | Protokol používaný pro virtuální službu. |
| Private Port- | Číslo portu služby používaného serverovým počítačem. |
| Public Port- | Číslo portu na straně WAN (Wide Area Network), který bude používán pro přístup k virtuální službě. |
| Schedule- | Časový rozvrh aktivace virtuální služby. Rozvrh může být nastaven na Always (Stále), což umožní, aby byla konkrétní služba stále aktivní. Při volbě Time (Čas) se nastavuje časový úsek, kdy má být služba aktivní. Je-li systémový čas mimo naplánovanou dobu, bude služba vypnuta. |
| Příklad 1: | Máte-li webový server a chcete, aby k němu měli uživatelé Internetu stálý přístup, musíte jej aktivovat. Webový (HTTP) server je na LAN počítači s IP 192.168.0.25, HTTP používá port 80, TCP. Name: Web Server Private IP: 192.168.0.25 Protocol Type: TCP Private Port: 80 Public Port: 80 Schedule: always |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Virtual Server pokračování

|  | Klikněte na tuto ikonu pro editaci virtuální služby. |
| --- | --- |
|  | Klikněte na tuto ikonu pro odstranění virtuální služby. |

Příklad 2:

Máte-li FTP server, který chcete zpřístupnit uživatelům Internetu přes WAN port 2100 a pouze o víkendech, měli byste jej aktivovat následujícím způsobem. FTP server je na LAN počítači s adresou 192.168.0.30. FTP používá port 21, TCP.

Name: FTP Server

Private IP: 192.168.0.30

Protocol Type: TCP

Private Port: 21

Public Port: 2100

Schedule: From: 01:00AM to 01:00AM, Sat to Sun

Všichni uživatelé Internetu, kteří chtějí mít přístup k tomuto serveru, se k němu musí připojovat přes port 2100. Tento příklad ukazuje přesměrování portu, které může být užitečné v případech, kdy je v síti LAN mnoho stejných serverů.

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Applications

Některé aplikace, např. internetové hry, videokonference, telefonování přes internet apod., vyžadují vícenásobné spojení. Tyto aplikace mají potíže při práci přes NAT (Network Address Translation). Menu Special Applications umožňuje některým z těchto aplikací pracovat s DI-524. Potřebujete-li provozovat aplikaci, která vyžaduje vícenásobné spojení, zadejte v poli Trigger port (Spouštěcí port) port, který aplikace normálně používá, nastavte typ protokolu, např. TCP nebo UDP, a pak zadejte veřejné porty, spojené se spouštěcím portem, abyste je otevřeli pro příchozí provoz.

DI-524 nabízí v tabulce dole na stránce několik předdefinovaných aplikací. Vyberte aplikaci, kterou chcete používat, a aktivujte ji.

Pozor! Každý z tunelů speciální aplikace může být používán jen jedním počítačem.

| Name: | Název označující speciální aplikaci. |
| --- | --- |
| Trigger Port: | Tento port se používá pro spuštění aplikace. Může to být jeden port nebo interval portů. |
| Trigger Type: | Tento protokol se používá pro spuštění speciální aplikace. |
| Public Port: | Číslo portu na straně WAN, který bude použit pro přístup k aplikaci. Můžete definovat jeden port nebo interval portů. Pro přidání dalších portů nebo intervalů portů použijte čárku. |
| Public Type: | Tento protokol se používá pro speciální aplikaci. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Filters > IP Filters

Filtry se používají k tomu, aby zablokovaly nebo povolily počítačům v LAN přístup k Internetu. DI-524 lze nastavit tak, aby blokoval interní počítače podle jejich IP nebo MAC adres. DI-524 může také blokovat přístup uživatelů na zakázané webové stránky.

| IP Filters: | Použijte pro zablokování přístupu z LAN IP adresy k Internetu. Můžete zablokovat určitá čísla portu nebo všechny porty určité IP adresy. |
| --- | --- |
| IP Address: | IP adresa počítače v LAN, které bude zablokován přístup k Internetu. |
| Port Range: | Jeden port nebo interval portů, kterým bude zablokován přístup k Internetu. |
| Protocol Type: | Nastavte typ protokolu. |
| Schedule: | Časový rozvrh, kdy bude IP filtr zapnut. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Filters > URL Blocking

Blokování URL se používá pro zablokování přístupu počítačů v LAN k určitým webovým stránkám podle jejich URL. URL je textový řetězec se speciálním formátem, který definuje místo (adresu stránky) na Internetu. Pokud některá část URL obsahuje blokovaná slova, nebudou stránky přístupné a nezobrazí se. Pro použití této funkce zadejte textový řetězec, který se má blokovat a klikněte na Apply (Použít). Blokovaný text se objeví v seznamu. Chcete-li text odstranit, vyberte jej a klikněte na Delete (Odstranit).

| Filters- | Vyberte filtr, který chcete použít. V tomto případě bylo zvoleno URL Blocking (Blokování URL). |
| --- | --- |
| URL Blocking- | Zvolte Enabled (blokování URL zapnuto) nebo Disabled (blokování URL vypnuto). |
| Keywords- | Do tohoto pole zadejte klíčová slova. Blokují se URL adresy, které obsahují zadaná klíčová slova. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Filters > MAC Filters

Použijte MAC (Media Access Control) filtr pro povolení nebo blokování přístupu počítačů v LAN (Local Area Network) k síti podle jejich MAC adres. MAC adresu můžete zadat ručně nebo ji vybrat ze seznamu klientů, kteří jsou právě připojeni k širokopásmovému směrovači.

| Filters- | Vyberte filtr, který chcete použít. V tomto případě bylo zvoleno MAC filters (Filtrování MAC adres). |
| --- | --- |
| MAC Filters- | Zvolte Disable MAC filter pro vypnutí MAC filtru, allow pro povolení přístupu jen pro zadané MAC adresy nebo deny pro zablokování přístupu jen pro vybrané MAC adresy. |
| Name- | Zde zadejte název filtru. |
| MAC Address- | Zadejte MAC adresu. |
| DHCP Client- | Pro zkopírování MAC adresy vyberte z rozvinovacího seznamu klienta DHCP a klikněte na Clone (Klonovat). |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Filters > Domain Blocking

Blokování domén se používá pro povolení nebo zablokování přístupu počítačů v LAN (Local Area Network) k určitým doménám na Internetu. Blokování domény zablokuje všechny požadavky na přístup k zadané doméně, např. http a ftp. Umožňuje také povolit počítačům přístup k určitým doménám a zablokovat všechny ostatní stránky.

| Filters- | Vyberte filtr, který chcete použít. Zde bylo vybráno Domain Blocking (Blokování domén). |
| --- | --- |
| Domain Blocking- | (Blokování domén) |
| Disabled- | Zvolte Disabled, pokud chcete blokování domén vypnout. |
| Allow- | Umožňuje přístup ke všem doménám s výjimkou blokovaných domén (Blocked Domains). |
| Deny- | Blokuje přístup ke všem doménám s výjimkou povolených domén (Permitted Domains). |
| Permitted Domains- | Do tohoto pole zadejte povolené domény. |
| Blocked Domains- | Do tohoto pole zadejte blokované domény. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Firewall

Firewall Rules (Pravidla firewallu) je funkce používaná pro zablokování nebo povolení provozu přes DI-524. Pracuje stejným způsobem jako IP filtry s dodatečným nastavením. Můžete vytvořit podrobnější pravidla provozu s DI-524. Jsou-li vytvořeny a povoleny virtuální služby, zobrazí se také v pravidlech firewallu. Seznam Firewall Rules obsahuje všechna pravidla firewallu, která patří k IP (Internet Protocol).

V seznamu pravidel Firewall Rules List v dolní části okna jsou priority pravidel brány shora (nejvyšší priorita) dolů (nejnižší priorita).

Poznámka:

Pravidla filtrování MAC adres na DI-524 mají přednost před pravidly firewallu.

| Firewall Rules- | Enable (Zapnutí) nebo Disable (Vypnutí) firewallu. |
| --- | --- |
| Name- | Zadejte název pravidla. |
| Action- | Akce: Allow (Povoleno) nebo Deny (Blokováno). |
| Source- (Zdroj) | Zadejte interval IP adres (IP Range Start – IP Range End). |
| Destination- (Cíl) | Zadejte interval IP adres (IP Range Start – IP Range End), protokol (Protocol) a interval čísel portu (Port Range). |
| Schedule- (Rozvrh) | Zvolte Always (Vždy) nebo zadejte časový rozvrh. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > DDNS

Uživatelé, kteří využívají služeb dynamického DNS serveru, mohou použít tuto funkci DI-524.

| Provider- | Vyberte poskytovatele ze seznamu dostupných DDNS serverů. |
| --- | --- |
| Host Name- | Zadejte hostitelské jméno svého DDNS účtu. |
| Username/Email- | Zadejte jméno uživatele svého DDNS účtu. |
| Password/Key- | Zadejte heslo svého DDNS účtu. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > DMZ

Máte-li klientský PC, který nedokáže provozovat internetovou aplikaci zpoza DI-524, můžete pro klienta nastavit neomezený přístup k Internetu. Tím se počítač otevře přístupu z Internetu. Tato funkce se hodí např. pro hraní her. Zadejte IP adresu interního počítače, který bude hostitelem DMZ (demilitarizované zóny). Přidání klienta do DMZ může vaši interní síť vystavit různým bezpečnostním rizikům, proto používejte tuto funkci jako poslední nouzovou možnost.

| DMZ- | Enable (Zapnutí) nebo Disable (Vypnutí) DMZ. DMZ (Demilitarizovaná zóna) umožňuje „vystavit“ jeden počítač na Internetu. Při výchozím nastavení je DMZ vypnuta. |
| --- | --- |
| IP Address- | Zadejte IP adresu počítače, který bude v DMZ. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Advanced > Performance

| Beacon Interval- | Beacon jsou speciální pakety, které posílá přístupový bod pro synchronizaci bezdrátové sítě. Zadejte hodnotu. Doporučuje se výchozí hodnota 100. |
| --- | --- |
| RTS Threshold- | Doporučuje se nechat výchozí nastavení 2432. Při potížích s konzistencí dat, měla by být provedena jen malá změna. |
| Fragmentation- | Práh fragmentace udávaný v bytech určuje, zda budou pakety fragmentovány. Pakety delší než tato hodnota budou před vysláním rozděleny. Výchozí nastavení je 2346. |
| DTIM interval- | Výchozí nastavení DTIM (Delivery Traffic Indication Message) je 3. DTIM je odpočet informující klienty o dalším okně pro naslouchání vysílání a skupinové zprávy. |
| Wireless Mode- | Nastavuje Short Preamble (Krátké záhlaví) nebo Long Preamble (Dlouhé záhlaví). Definuje délku CRC bloku (používá se pro detekci chyb při přenosu dat) pro komunikaci mezi bezdrátovým směrovačem a obsluhovanými bezdrátovými síťovými adaptéry. Poznámka: V sítích se silným provozem by se měla používat kratší délka záhlaví. |
| TX Rates- | Rychlost přenosu. Výchozí nastavení Auto (automatické nastavení). Vyberte rychlost z rozvinovacího menu. |
| SSID Broadcast- | Pro vysílání identifikace SSID v síti zvolte Enabled (Zapnuto). Pro navázání spojení musí všechna zařízení v síti sdílet stejnou identifikaci SSID (Service Set Identifier). Zvolte Disabled (Vypnuto), pokud nechcete SSID v síti vysílat. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Tools> Admin

Na této stránce může správce DI-524 změnit systémové heslo. Pro přístup k webovému rozhraní širokopásmového směrovače slouží dva účty – admin (správce) a user (uživatel). Admin může číst i zapisovat, user pouze číst. Uživatelé mohou nastavení pouze prohlížet, ale nemohou provádět žádné změny.

| Administrator- | Přihlašovací jméno správce je admin. |
| --- | --- |
| Password- | Zadejte heslo a pak je zadejte znovu pro kontrolu. |
| User- | Přihlašovací jméno uživatele je user. |
| Password- | Zadejte heslo a pak je zadejte znovu pro kontrolu. |

Remote Management- Vzdálená správa umožňuje konfigurovat DI-524 webovým prohlížečem přes Internet. Pro přístup k webovému rozhraní je zapotřebí jméno uživatele a heslo. Normálně může prohlížet zabudované webové stránky a měnit nastavení směrovače jen člen vaší sítě. Je-li tato funkce zapnuta (Enabled), umožňuje spravovat směrovač i ze vzdáleného (internetového) hostitele.

IP Address- Internetová IP adresa počítače, který má přístup k širokopásmového směrovači. Zadáte-li do tohoto pole hvězdičku (*), může získat přístup ke směrovači libovolný počítač. Vložení hvězdičky (*) do tohoto pole představuje bezpečnostní riziko a nedoporučuje se.

Port- Číslo portu použitého pro přístup ke směrovači.

Příklad- http://x.x.x.x:8080 kde x.x.x.x je WAN IP adresa směrovače a  8080 je port použitý pro přístup k rozhraní webové správy.

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Tools > Time

| Default NTP Server- | NTP je zkratka pro Network Time Protocol. NTP synchronizuje časy hodin počítačů v síti. Toto pole je nepovinné. |
| --- | --- |
| Time Zone- | Z rozvinovacího menu vyberte časové pásmo. |
| Set the Time- | Pro ruční zadání času zadejte do těchto polí hodnoty Year (Rok), Month (Měsíc), Day (Den), Hour (Hodina), Minute (Minuta) a Second (Sekunda). Klikněte na Set Time. |
| Daylight Saving- | Pro ruční nastavení období letního času zvolte Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto) a zadejte počáteční (Start) a koncové (End) datum období letního času. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Tools > System

Aktuální nastavení systému lze uložit jako soubor na lokální pevný disk. Uložený soubor nebo libovolné další uložené soubory nastavení lze načíst zpět do směrovače. Pro opětovné načtení souboru nastavení systému klikněte na Browse (Procházet), abyste mohli prohlížet lokální pevný disk a najít systémový soubor, který se má použít. Kliknutím na Restore (Obnovit) můžete také obnovit výchozí tovární nastavení směrovače.

| Save Settings to Local Hard Drive- | Pro uložení aktuálního nastavení na lokální pevný disk klikněte na Save. |
| --- | --- |
| Load Settings from Local Hard Drive- | Pro nalezení nastavení klikněte na Browse a po nalezení souboru klikněte na Load (Načíst).¨ |
| Restore to Factory Default Settings- | Pro obnovení výchozího továrního nastavení klikněte na tlačítko Restore. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Tools > Firmware

Zde můžete aktualizovat firmware směrovače. Ujistěte se, že firmware, který chcete použít, je na lokálním disku počítače. Klikněte na Browse (Procházet), abyste mohli prohlížet lokální pevný disk a najít firmware pro aktualizaci. Aktuální firmware najdete na internetových stránkách technické podpory D-Link: http://support.dlink.com. Odtud si jej můžete stáhnout na váš pevný disk.

| Firmware Upgrade- | Klikněte na tento odkaz, abyste zjistili, zda je k dispozici aktualizovaný firmware. Pokud je, stáhněte jej na pevný disk. |
| --- | --- |
| Browse- | Po stažení nového firmwaru klikněte v tomto okně na tlačítko Browse (Procházet), abyste mohli na pevném disku vyhledat soubor s aktualizovaným firmwarem. Dokončete upgrade firmwaru kliknutím na Apply (Použít). |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Tools > Misc

| Ping Test- | Pingový test se používá pro odeslání pingových paketů, aby se např. zjistilo, zda je počítač na Internetu. Zadejte testovanou IP adresu a klikněte na Ping. |
| --- | --- |
| Restart Device- | Pro restartování DI-524 klikněte na Reboot. |
| Block WAN Ping- | Zapnete-li blokování WAN pingů, nebude WAN IP adresa DI-524 odpovídat na pingy. Blokování může zvýšit ochranu proti hackerům. Pro zapnutí blokování pingů ze strany WAN klikněte na Enable. |
| UPNP- | Pro použití funkce Universal Plug and Play klikněte na Enabled. UPNP zajišťuje kompatibilitu se síťovými zařízeními, softwarem a periferiemi více než 400 výrobců, kteří spolupracují na fóru Plug and Play. |
| VPN Pass Through- | DI-524 podporuje VPN (Virtual Private Network) přenos pro PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) a IPSec (IP Security). Je-li VPN přenos zapnut, není zapotřebí otevírat virtuální zařízení. Přes DI-624+ lze vytvořit mnoho VPN spojení. Je to užitečné, pokud máte v síti LAN mnoho VPN klientů. PPTP- Zvolte Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto). IPSec- Zvolte Enabled (Zapnuto) nebo Disabled (Vypnuto). |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Status > Device Info

Tato stránka zobrazuje aktuální informace o DI-524. Jsou zde informace o LAN, WAN a MAC adresách.

Je-li vaše připojení k WAN nastaveno na Dynamic IP address (Dynamická IP adresa), zobrazí se tlačítka Release (Odpojit) a Renew (Obnovit). Tlačítko Release použijte pro odpojení od ISP a tlačítko Renew pro připojení k ISP.

Je-li vaše připojení k WAN nastaveno na PPPoE, zobrazí se tlačítka Connect (Připojit) a Disconnect (Odpojit). Tlačítko Disconnect použijte pro ukončení PPPoE spojení a tlačítko Connect pro navázání PPPoE spojení.

Okno ukazuje následující provozní stavy DI-524:

| WAN | IP Address: WAN/veřejná IP adresa Subnet Mask: WAN/veřejná maska podsítě Gateway: WAN/veřejná IP adresa brány Domain Name Server: WAN/veřejná IP adresa DNS WAN Status: Stav připojení k WAN |
| --- | --- |
| LAN | IP Address: LAN/privátní IP adresa DI-524 Subnet Mask: LAN/privátní maska podsítě DI-524 |
| Wireless | MAC Address: Zobrazuje MAC adresu SSID: Zobrazuje aktuální SSID Channel: Zobrazuje aktuální kanál WEP: Indikuje, zda je zapnuto nebo vypnuto šifrování WEP |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Status > Log

Směrovač si vytváří průběžný deník událostí a aktivit, která nastávají na směrovači. Při restartování zařízení se tyto záznamy automaticky odstraní. Záznamy můžete uložit pomocí Log Settings.

| View Log- | First Page - První strana deníku Last Page - Poslední strana deníku Previous - Posun o jednu stranu vzad Next - Posun o jednu stranu vpřed Clear - Odstranění všech záznamů z deníku Log Settings - Vyvolání stránky pro konfiguraci deníku. |
| --- | --- |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Status > Log > Log Settings

Směrovač záznamy o aktivitách a událostech nejen zobrazuje, ale může je také odesílat na jiné místo.

| SMTP Server/IP Address - | Adresa SMTP serveru, který bude použit pro odeslání záznamů. |
| --- | --- |
| Email Address - | E-mailová adresa, na kterou budou záznamy odeslány. Klikněte na Send Mail Now, abyste odeslali e-mail. |

Použití konfiguračního menu (pokračování)

Status > Stats

Výše uvedené okno zobrazuje statistiky provozu. Můžete zde vidět počet paketů, které prochází přes WAN i LAN porty na DI-524. Počitadlo provozu se vynuluje, když je směrovač restartován.

Status > Wireless

Tabulka bezdrátových klientů ukazuje seznam aktuálně připojených klientů bezdrátové sítě. Zobrazuje také čas připojení a MAC adresu bezdrátového klienta.

Další informace získáte kdykoli kliknutím na Help (Nápověda).

# Základy síťového provozu

## Použití Průvodce instalací sítě ve Windows XP

V této části se naučíte, vytvořit síť doma nebo v kanceláři v prostředí Microsoft Windows XP.

Poznámka: Informace o vytvoření sítě v prostředí Windows 2000, ME nebo 98 
najdete například na http://www.homenethelp.com
a http://www.microsoft.com/windows2000.

Jděte na Start > Ovládací panely (Control Panel) > Síťová připojení (Network Connections).

Zvolte Nastavit síť pro domácnost nebo malou kancelář (Set up a home or small office network).

Když se objeví toto okno, klikněte na Další (Next).

Základy síťového provozu

Proveďte všechny pokyny v tomto okně.

Klikněte na Další (Next).

V následujícím okně vyberte popis, který nejlépe odpovídá vašemu počítači. Je-li počítač připojen k Internetu přes bránu/směrovač, vyberte druhou možnost.

Klikněte na Další (Next).

Základy síťového provozu

Zadejte Popis počítače (Computer description) a Název počítače (Computer name) (volitelné).

Klikněte na Další (Next).

Zadejte Název pracovní skupiny (Workgroup name). Všechny počítače ve vaší síti by měly mít stejný název pracovní skupiny.

Klikněte na Další (Next).

Základy síťového provozu

Počkejte, dokud Průvodce instalací sítě neprovede změny.

Po dokončení změn klikněte na Další (Next).

Počkejte, dokud Průvodce instalací sítě nenakonfiguruje počítač. Může to trvat i několik minut.

Základy síťového provozu

V níže uvedeném okně vyberte možnost, která vám nejlépe vyhovuje. V příkladu je vybráno Vytvořit síťovou instalační disketu (Create a Network Setup Disk). Tuto disketu spustíte na každém počítači ve vaší síti. Klikněte na Další (Next).

Vložte disketu do disketové jednotky, v tomto případě do mechaniky A.

Klikněte na Další (Next).

Základy síťového provozu

Přečtěte si pokyny, uvedené v okně níže. Po ukončení Průvodce instalací sítě použijte síťovou instalační disketu pro spuštění Průvodce instalací sítě jednou na všech počítačích v síti. Pokračujte kliknutím na Další (Next).

Základy síťového provozu

Přečtěte si pokyny v tomto okně a pak klikněte na Dokončit (Finish), abyste ukončili Průvodce instalací sítě.

Nové nastavení se uplatní po restartování počítače. Restartujte počítač kliknutím na Ano (Yes).

Tím jste dokončili konfiguraci tohoto počítače. Pak budete muset spustit disketu pro instalaci sítě na všech ostatních počítačích v síti. Po spuštění této diskety na všech počítačích bude nová bezdrátová síť připravena k použití.

Základy síťového provozu

### Pojmenování počítače

Chcete-li počítač pojmenovat, postupujte podle těchto pokynů:

Ve Windows XP:

Klikněte na Start.

Klikněte pravým tlačítkem na Tento počítač (My Computer).

Vyberte Vlastnosti (Properties) a klikněte.

| V okně Vlastnosti systému (System Properties) vyberte záložku Název počítače (Computer Name). Pokud chcete, můžete zadat volitelný Popis počítače (Computer description). Pro přejmenování počítače nebo připojení k doméně klikněte na Změnit (Change). |  |
| --- | --- |

Základy síťového provozu

### Pojmenování počítače

| V tomto okně zadejte Název počítače (Computer name). Vyberte Je členem Pracovní skupiny (Workgroup) a zadejte název pracovní skupiny. Všechny počítače ve vaší síti musí mít stejný název pracovní skupiny. Klikněte na OK. |  |
| --- | --- |

### Zjištění IP adresy ve Windows XP

Počítače ve vaší síti, které jsou vybaveny bezdrátovým adaptérem, musí mít IP adresu ze stejného intervalu (definice intervalu IP adres viz část „Začínáme” v tomto návodu). Při kontrole IP adresy adaptéru postupujte takto:

| Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení k místní síti (Local Area Connection) na hlavním panelu. Klikněte na Stav (Status). |  |
| --- | --- |

Základy síťového provozu

### Zjištění IP adresy ve Windows XP

| Objeví se následující okno. Klikněte na záložku Podpora (Support). Klikněte na Zavřít (Close). |  |
| --- | --- |

### Přiřazení statické IP adresy ve Windows XP/2000

Poznámka: Rezidentní brány/širokopásmové směrovače přiřazují počítačům v síti IP adresy automaticky pomocí funkce DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Používáte-li bránu/směrovač s funkcí DHCP, nepotřebujete přiřazovat statické IP adresy.

Pokud nepoužíváte bránu/směrovač s funkcí DHCP nebo potřebujete přiřadit statickou IP adresu, postupujte takto:

| Jděte na Start. Klikněte dvojitě na Ovládací panely (Control Panel). |  |
| --- | --- |

Základy síťového provozu

### Přiřazení statické IP adresy ve Windows XP/2000

| Klikněte dvojitě na Síťová připojení (Network Connections). |  |
| --- | --- |
| Klikněte pravým tlačítkem na Připojení k místní síti (Local Area Connections). Klikněte na Vlastnosti (Properties). |  |

Základy síťového provozu

### Přiřazení statické IP adresy ve Windows XP/2000

| Vyberte Protokol sítě Internet (Internet Protocol) (TCP/IP). Klikněte na Vlastnosti (Properties). Zadejte vaši IP adresu a masku podsítě. (IP adresy ve vaší síti musí být ze stejného intervalu. Má-li například jeden počítač IP adresu 192.168.0.2, měly by mít další počítače následující adresy, například 192.168.0.3 a 192.168.0.4. Maska podsítě musí být u všech počítačů v síti stejná.) Zadejte adresy vašeho DNS serveru. (Poznámka: Přistupujete-li na DNS server, musíte zadat IP adresu Výchozí brány (Default Gateway). Informace o DNS serveru získáte u svého poskytovatele připojení k Internetu (ISP). Klikněte na OK. |  |
| --- | --- |

Základy síťového provozu

### Přiřazení statické IP adresy Macintosh OSX

| Jděte na Apple Menu a zvolte System Preferences. Klikněte na Network. |  |
| --- | --- |

| V rozvinovacím menu Show vyberte Built-in Ethernet. V rozvinovacím menu Configure zvolte Manually. |  |
| --- | --- |
| Zadejte do příslušných polí statickou IP adresu (IP Address), masku podsítě (Subnet Mask) a IP adresu směrovače (Router). Klikněte na Apply Now. |  |

Základy síťového provozu

### Nastavení dynamické IP adresy v Macintosh OSX

| Jděte na Apple Menu a zvolte System Preferences. Klikněte na Network. |  |
| --- | --- |

| V rozvinovacím menu Show vyberte Built-in Ethernet. V rozvinovacím menu Configure zvolte Using DHCP. |  |
| --- | --- |
| Klikněte na Apply Now. Během několika sekund se objeví IP adresa (IP Address), maska podsítě (Subnet Mask) a IP adresa směrovače (Router). |  |

Základy síťového provozu

### Kontrola bezdrátového spojení pomocí příkazu ping ve Windows XP/2000

| Jděte na Start > Spustit (Run) > napište cmd. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Při dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí čtyři odezvy z bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, jak je vidět na obrázku. |  |
| --- | --- |

### Kontrola bezdrátového spojení pomocí příkazu ping ve Windows ME/98

| Jděte na Start > Spustit (Run) > napište command. Objeví se okno, podobné tomu, které vidíte na obrázku. Napište: ping xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx je IP adresa bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu. Při dobrém bezdrátovém spojení se zobrazí čtyři odezvy z bezdrátového směrovače nebo přístupového bodu, jak je vidět na obrázku. |  |
| --- | --- |

# Řešení potíží

Tato kapitola obsahuje řešení problémů, které mohou nastat při instalaci a provozu bezdrátového širokopásmového směrovače DI-524. Pokrývá různé stránky nastavení sítě včetně síťových adaptérů. Máte-li nějaké potíže, přečtěte si následující části.

Poznámka: Pro konfiguraci bezdrátového širokopásmového směrovače DI-524 se doporučuje použít ethernetové připojení.

1. Počítač použitý pro konfiguraci DI-524 nemůže vyvolat konfigurační menu.

Zkontrolujte, zda indikátor ethernetového připojení na DI-524 svítí. Pokud indikátor nesvítí, zkontrolujte, zda je ethernetový kabel správně připojen.

Zkontrolujte, zda ethernetový adaptér pracuje správně. Podle bodu 3 v této části (Zkontrolujte, zda jsou ovladače pro síťové adaptéry správně nainstalovány) zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače.

Zkontrolujte, zda je IP adresa ve stejném intervalu a podsíti jako DI-524. Viz část Zjištění IP adresy ve Windows XP v kapitole Základy síťového provozu v tomto návodu.

Poznámka: IP adresa DI-524 je 192.168.0.1. Všechny počítače v síti musí mít jedinečnou IP adresu ve stejném intervalu, tj. 192.168.0.x. a masku podsítě 255.255.255.0. Počítače, které mají stejné IP adresy, nebudou v síti viditelné.

Udělejte pingový test, abyste zjistili, zda DI-524 odpovídá. Jděte na Start > Spustit (Run) > napište command >napište ping 192.168.0.1. Úspěšný ping zobrazí čtyři odezvy.

|  | Poznámka: Pokud jste výchozí IP adresu směrovače změnili, použijte pro kontrolu pingu aktuální IP adresu DI-524. |
| --- | --- |

Řešení potíží

2.	Bezdrátový klient se nemůže dostat v infrastrukturním režimu na Internet.

Zkontrolujte, zda je bezdrátový klient přiřazen a připojen ke správnému přístupovému bodu. Postup kontroly: Klikněte pravým tlačítkem na ikonu připojení k bezdrátové síti na hlavním panelu > zvolte Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici (View Available Wireless Networks). Objeví se okno Připojit k bezdrátové síti (Connect to Wireless Network). Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou dostupnou síť, jak ukazuje obrázek níže.

Zkontrolujte, zda je IP adresa přiřazena k bezdrátovému adaptéru se stejným intervalem IP adres jako přístupový bod nebo brána. (Jelikož DI-524 má IP adresu 192.168.0.1, musí mít bezdrátové adaptéry IP adresu ve stejném intervalu, tj. 192.168.0.x. Každé zařízení musí mít jedinečnou IP adresu; žádná dvě zařízení nesmí mít stejnou IP adresu. Maska podsítě musí být pro všechny počítače v síti stejná.) Pro kontrolu IP adresy přiřazené bezdrátovému adaptéru klikněte dvojitě na ikonu připojení k bezdrátové síti na hlavním panelu > vyberte záložku Upřesnit (Support) a zobrazí se IP adresa. (Viz Zjištění IP adresy v kapitole Základy síťového provozu v tomto návodu.)

Je-li zapotřebí přiřadit bezdrátovému adaptéru statickou IP adresu, podívejte se na odpovídající popis v kapitole Základy síťového provozu. Zadáváte-li adresu DNS serveru, (DNS Server Address), musíte zadat také adresu výchozí brány (Default Gateway Address). (Pamatujte, že když máte směrovač s funkcí DHCP, nemusíte přiřazovat statické IP adresy. Viz Základy síťového provozu: Přiřazení statické IP adresy.)

Řešení potíží

3.	Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány ovladače pro síťové adaptéry.

Můžete používat jiné síťové adaptéry, než jsou zde ukázány, ale tento postup zůstává stejný bez ohledu na typ použitých adaptérů.

| Jděte na Start > Tento počítač (My Computer) > Vlastnosti (Properties). |  |
| --- | --- |
| Vyberte záložku Hardware. Klikněte na Správce zařízení (Device Manager). |  |

Řešení potíží

| Klikněte dvojitě na Síťové adaptéry (Network Adapters). Klikněte pravým tlačítkem na D-Link AirPlus DWL-G650 Wireless Cardbus Adapter. (V tomto příkladu se používá DWL-G650; můžete použít i jiné síťové adaptéry, ale postup zůstane stejný.) Zvolte Vlastnosti (Properties) abyste zjistili, zda jsou ovladače správně nainstalovány. Podívejte se na Stav zařízení (Device Status), abyste zkontrolovali, zda zařízení pracuje správně. Klikněte na OK. |  |
| --- | --- |

Řešení potíží

4.	Co může způsobit, že dojde ke ztrátě spojení?

Výrobky D-Link umožňují přístup k síti téměř odkudkoli. Dosah bezdrátové spojení je však ovlivněn jejich umístěním v daném prostředí. Další informace o nejvhodnějším umístění bezdrátových zařízení D-Link najdete v části Podmínky pro instalaci v kapitole Základy bezdrátového provozu.

5.	Proč bezdrátové spojení stále vypadává?

Orientace antény – Zkuste nasměrovat anténu DI-524 jinak. Mějte anténu alespoň 15 cm od jiných předmětů.

Používáte-li bezdrátový telefon, pracující v pásmu 2,4 GHz, zařízení X-10 nebo jiné domovní zabezpečovací systémy, stropní ventilátory a svítidla, může se spojení výrazně zhoršit nebo úplně vypadnout. Abyste zamezili rušení, zkuste změnit kanál na směrovači, přístupovém bodu a bezdrátových adaptérech.

Umístěte zařízení nejméně 1–2 metry od elektrických zařízení, která vyzařují elektromagnetické vlny, např. mikrovlnné trouby, monitory, elektrické motory atd.

6.	Proč bezdrátové spojení nefunguje?

Pokud jste na DI-524 zapnuli šifrování, musíte je zapnout také na všech bezdrátových klientech, aby bylo možné navázat bezdrátové spojení.

Pro 802.11b lze nastavit 64, 128 nebo 256bitové šifrování. Zkontrolujte, zda je úroveň šifrování na směrovači a bezdrátovém klientovi stejná.

Zkontrolujte, zda je SSID na směrovači a bezdrátovém klientovi přesně stejné. Pokud není, nelze spojení navázat.

Umístěte DI-524 a bezdrátového klienta do stejné místnosti a otestujte bezdrátové spojení.

Vypněte všechny bezpečnostní funkce (WEP, kontrola MAC adresy).

Řešení potíží

6.	Proč bezdrátové spojení nefunguje? (pokračování)

Vypněte DI-524 a klienta. Zapněte znovu DI-524 a pak zapněte klienta.

Zkontrolujte, zda jsou všechna zařízení nastavena do Infrastrukturního režimu.

Zkontrolujte, zda indikátory indikují normální činnost. Pokud ne, zkontrolujte, zda je připojeno napájení a zda jsou správně připojeny ethernetové kabely.

Zkontrolujte, zda je pro síť správně nastavena IP adresa, maska podsítě, brána a DNS.

Používáte-li bezdrátový telefon, pracující v pásmu 2,4 GHz, zařízení X-10 nebo jiné domovní zabezpečovací systémy, stropní ventilátory a svítidla, může se spojení výrazně zhoršit nebo úplně vypadnout. Abyste zamezili rušení, zkuste změnit kanál na směrovači, přístupovém bodu a bezdrátových adaptérech.

Umístěte zařízení nejméně 1–2 metry od elektrických zařízení, která vyzařují elektromagnetické vlny, např. mikrovlnné trouby, monitory, elektrické motory atd.

7.	Zapomněli jste šifrovací klíč

Resetujte DI-524, aby se obnovilo výchozí tovární nastavení, a obnovte výchozí nastavení také u všech zařízení v síti. Resetovací tlačítko je umístěno vzadu na směrovači. Resetováním ztratíte aktuální nastavení konfigurace.

Řešení potíží

8.	Resetování DI-524 na výchozí tovární nastavení

Po vyzkoušení všech ostatních způsobů pro řešení potíží ve vaší síti můžete zkusit resetovat DI-524 na výchozí tovární nastavení. Zařízení D-Link AirPro jsou výrobcem nastavena tak, aby při výchozím nastavení vytvořila síťové spojení.

Pro tvrdé resetování DI-524 na výchozí tovární nastavení proveďte tyto kroky:

Najděte vzadu na DI-524 tlačítko Reset.

Pomocí narovnané sponky na papír stiskněte tlačítko Reset.

Držte tlačítko stisknuté asi 10 sekund a pak je uvolněte.

Po restartování DI-524 (může to trvat několik minut) se obnoví výchozí tovární nastavení.

# Technické údaje

Standardy

IEEE 802.11g

IEEE 802.11b

IEEE 802.3

IEEE 802.3u

VPN tunelování/vícenásobné relace

PPTP

L2TP

IPSec

Správa zařízení

Webové rozhraní – Internet Explorer v. 6 nebo vyšší, Netscape Navigator v. 7 nebo vyšší nebo jiné prohlížeče s podporou jazyka Java.

DHCP server a klient

Pokročilé firewallové funkce

NAT s VPN tunelováním (Network Address Translation)

Filtrování MAC

Filtrování IP

Filtrování URL

Blokování domén

Časový rozvrh

Dosah bezdrátového spojení

Uvnitř budov – až 100 m

Venku – až 300 m

Provozní teplota

0 až 55 °C

Vlhkost

max. 95 % (nekondenzující)

Bezpečnost a vyzařování

FCC, CE

Frekvenční pásmo bezdrátového přenosu

2,4 až 2,462 GHz



Technické údaje

LED indikátory

Power (napájení)

WAN (internet)

LAN (10/100) (lokální síť)

WLAN (bezdrátové spojení)

Rozměry

Délka = 142 mm

Šířka = 109 mm

Výška = 31 m

Výkon bezdrátového vysílání

14 dBm

Zabezpečení

802.1x

WEP

WPA

WPA-PSK

Typ externí antény

Jedna odpojitelná s reverzním SMA konektorem

Typ modulace

OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)

Napájení

Externí napájecí zdroj 7,5 V ss, 1,5 A

Hmotnost

200 g

Záruka

1 rok

Technické údaje

Rychlosti bezdrátového přenosu dat (automatické přizpůsobení)

54 Mb/s

48 Mb/s

36 Mb/s

24 Mb/s

18 Mb/s

12 Mb/s

11 Mb/s

9 Mb/s

6 Mb/s

5,5 Mb/s

2 Mb/s

1 Mb/s

Citlivost přijímače

54Mb/s OFDM, 10% PER, -68dBm

48Mb/s OFDM, 10% PER, -68dBm

36Mb/s OFDM, 10% PER, -75dBm

24Mb/s OFDM, 10% PER, -79dBm

18Mb/s OFDM, 10% PER, -82dBm

12Mb/s OFDM, 10% PER, -84dBm

11Mb/s CCK, 8% PER, -82dBm

9Mb/s OFDM, 10% PER, -87dBm

6Mb/s OFDM, 10% PER, -88dBm

5,5Mb/s CCK, 8% PER, -85dBm

2Mb/s  QPSK, 8% PER, -86dBm

1Mb/s BPSK, 8% PER, -89dBm

# Nejčastější dotazy (FAQ)

Když zadáváte IP adresu DI-524 (192.168.0.1), nepřipojujete se k Internetu ani k němu nemusíte být připojeni. Zařízení má paměť ROM obsahující funkci pro komunikaci. Pro vyvolání webového rozhraní musí být počítač ve stejném intervalu IP adres (podsíti).

Pro vyřešení potíží s vyvoláním webového rozhraní konfigurace postupujte takto:

Krok 1 Zkontrolujte fyzické připojení tak, že zkontrolujete, zda příslušný indikátor LAN trvale svítí. Pokud indikátor trvale nesvítí, zkuste použít jiný kabel nebo použijte pro připojení jiný port, pokud je to možné. Je-li počítač vypnut, neměl by indikátor svítit.

Jaký typ kabelu by se měl použít?

Překřížený kabel vyžadují následující připojení:

Počítač – Počítač

Počítač – Uplink

Počítač – Přístupový bod

Počítač – Tiskový server

Počítač/XBOX/PS2 – DWL-810

Počítač/XBOX/PS2 – DWL-900AP+

Uplink – Uplink (rozbočovač/přepínač)

Normální port – Normální port (rozbočovač/přepínač)

Přímý (nepřekřížený) kabel vyžadují následující připojení:

Počítač – Rezidentní brána/směrovač

Počítač – Normální port (rozbočovač/přepínač)

Přístupový bod  – Normální port (rozbočovač/přepínač)

Tiskový server  – Normální port (rozbočovač/přepínač)

Uplink – Normální port (rozbočovač/přepínač)

Pravidlo:

„Pokud svítí indikátor linky, je kabel v pořádku.“

Nejčastější dotazy (pokračování)

Jaký typ kabelu by se měl použít? (pokračování)

Jaký je rozdíl mezi překříženým a přímým kabelem?

Zapojení vodičů v překříženém a přímém kabelu se liší. Tyto dva typy kabelů mají pro různé konfigurace LAN různý účel. Standardní zapojení definuje EIA/TIA 568A/568B a dovoluje použít dva různé způsoby barevného značení vodičů, jak ukazuje následující obrázek.

*Vodiče mohou mít na barevném podkladu izolace bílé pruhy a mohou tak být označeny i na obrázcích v jiných publikacích.

Jak poznat přímý kabel od překříženého?

Hlavní způsob, jak poznat rozdíl mezi oběma typy kabelů, je porovnat pořadí vodičů na konci kabelů. Je-li pořadí vodičů na obou koncích stejné, je to přímý kabel. Je-li na jedné straně jiné pořadí vodičů než na druhé, je to překřížený kabel.

Vše, co potřebujete znát pro správné použití kabelů, je pořadí vývodů na obou koncích kabelu a následující pravidla:

Přímý kabel má stejné konce.

Překřížený kabel má různé konce.

Z hlediska funkce nehraje žádnou roli, jaký standard použijete pro výrobu přímého kabelu, pokud jsou oba konce stejné. Při výrobě překříženého kabelu můžete začít kterýmkoli standardem, pokud bude druhý konec jiný. Z hlediska funkce nezáleží na tom, který konec je který. Důležité je pořadí připojení vodičů ke kontaktům. Použití jiného vzoru, než který je uveden na obrázku výše, by mohlo způsobit potíže se spojením.¨

Kdy použít překřížený a kdy přímý kabel

Počítač – Počítač: překřížený

Počítač – Normální port na rozbočovači/přepínači: přímý

Počítač – Uplink port rozbočovače/přepínače: překřížený

Uplink port rozbočovače/přepínače – Uplink port jiného rozbočovače/přepínače: překřížený

Uplink port rozbočovače/přepínače – Normální port rozbočovače/přepínače: přímý

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 2 Zablokujte na počítači všechny programy zajišťující bezpečný přístup na Internet. Softwarové firewally jako ZoneAlarm, Black Ice, Sygate, Norton Personal Firewall atd. mohou blokovat přístup ke konfiguračním stránkám. Další informace o vyřazení nebo změně konfigurace softwarového firewallu najdete v dokumentaci dodávané k programu.

| Krok 3 Nakonfigurujte nastavení pro Internet. Jděte na Start > Nastavení (Settings) > Ovládací panely (Control Panel). Klikněte dvojitě na ikonu Možnosti Internetu (Internet Options). |  |
| --- | --- |
| Klikněte na záložku Připojení (Connection) a nastavte telefonické připojení na Nikdy nevytáčet připojení (Never Dial a Conection). Klikněte na Nastavení místní sítě (LAN Settings). |  |
| Není třeba nic zadávat. Klikněte na OK. |  |
| Přejděte na záložku Upřesnit (Advanced) a klikněte na Obnovit výchozí nastavení. Klikněte na OK. Přejděte na pracovní plochu a zavřete všechna otevřená okna. |  |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 4 Zkontrolujte svoji IP adresu. Počítač musí mít IP adresu ze stejného intervalu jako zařízení, které chcete nakonfigurovat. Většina zařízení D-Link používá interval 192.168.0.X.

Jak mohu zjistit svoji IP adresu ve Windows 95/98/Me?

Krok 1 Klikněte na Start a pak na Spustit (Run).

Krok 2 Objeví se dialogový rámeček Spustit (Run). Zadejte do vstupního pole winipcfg, jak ukazuje obrázek, a klikněte na OK.

Krok 3 Objeví se okno Konfigurace IP (IP Configuration) a zobrazí se informace o ethernetovém adaptéru.

Vyberte z rozvinovacího seznamu váš adaptér.

Pokud adaptér v seznamu nenajdete, není správně nainstalován.

Krok 4 Po vybrání adaptéru se zobrazí jeho IP adresa, maska podsítě a výchozí brána.

Krok 5 Klikněte na OK, abyste zavřeli okno Konfigurace IP.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 4 (pokračování) Zkontrolujte svoji IP adresu. Váš počítač musí mít IP adresu ze stejného intervalu jako zařízení, které chcete nakonfigurovat. Většina zařízení 
D-Link používá interval 192.168.0.X.

Jak mohu zjistit svoji IP adresu ve Windows 2000/XP?

Krok 1 Klikněte na Start a vyberte Spustit (Run).

Krok 2 Zadejte do vstupního pole cmd a klikněte na OK.

Krok 3 V příkazovém řádku zadejte ipconfig. Zobrazí se vaše IP adresa, maska podsítě a výchozí brána.

Krok 4 Zadejte exit, abyste ukončili příkazový řádek.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 4 (pokračování) Zkontrolujte svoji IP adresu. Váš počítač musí mít IP adresu ze stejného intervalu jako zařízení, které chcete nakonfigurovat. Většina zařízení 
D-Link používá interval 192.168.0.X.

Všimněte si IP adresy výchozí brány na počítači. Výchozí brána je IP adresa směrovače D-Link. Výchozí nastavení by mělo být 192.168.0.1.

Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows XP?

Krok 1 Klikněte na Start > Ovládací panely (Control Panel) > Připojení k síti a Internetu (Network and Internet Connections) > Síťová připojení (Network Connections).

Krok 2 Dále pokračujte krokem 2 pro Windows 2000.

Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 2000?

| Krok 1 Klikněte pravým tlačítkem na Místa v síti (My Network Places) a vyberte Vlastnosti (Properties). Krok 2 Klikněte pravým tlačítkem na Připojení k místní síti (Local Area Connection), které reprezentuje vaši síťovou kartu, a vyberte Vlastnosti (Properties). Krok 3 Vyberte Protokol sítě Internet (TCP/IP) (Internet Protocol TCP/IP) a klikněte na Vlastnosti (Properties). |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 2000? 
(pokračování)

| Klikněte na Použít následující adresu IP (Use the following IP address) a zadejte IP adresu, která patří do stejné podsítě jako LAN IP adresa směrovače. Příklad: Pokud je LAN IP adresa směrovače 192.168.0.1, zadejte svoji IP adresu jako 192.168.0.X, kde X = 2–99. Zkontrolujte, zda se vybraná adresa ve vaší síti nepoužívá. Nastavte Výchozí bránu (Default Gateway) tak, aby byla stejná jako LAN IP adresa směrovače (1892.168.0.1). |  |
| --- | --- |

Nastavte jako Upřednostňovaný server DNS (Prefered DNS Server) LAN IP adresu směrovače (192.168.0.1).

Náhradní server DNS (Alternate DNS Server) není zapotřebí nebo můžete zadat DNS server od vašeho ISP.

Klikněte dvakrát na OK. Může se objevit požadavek na restartování. Klikněte na Ano (Yes).

Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 98/Me?

| Krok 1 Na pracovní ploše klikněte pravým tlačítkem na ikonu Okolní počítače (Network Neigborhood) (My Network Places ve Windows Me) a vyberte Vlastnosti (Properties). Vyberte TCP/IP a klikněte na Vlastnosti (Properties). Máte-li více než 1 síťovou kartu, bude zde pro každý adaptér „vazba“ na TCP/IP. Vyberte příslušné spojení TCP/IP > síťový adaptér a pak klikněte na Vlastnosti (Properties). |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Jak mohu nastavit statickou IP adresu ve Windows 98/Me? (pokračování)

| Krok 2 Klikněte na Zadat IP adresu ručně (Specify an IP Address). Zadejte IP adresu, která patří do stejné podsítě jako LAN IP adresa směrovače. Příklad: Pokud je LAN IP adresa směrovače 192.168.0.1, zadejte svoji IP adresu jako 192.168.0.X, kde X = 2–99. Zkontrolujte, zda se vybraná adresa ve vaší síti nepoužívá. Krok 3 Klikněte na záložku Brána (Gateway). Zde zadejte LAN IP adresu směrovače (192.168.0.1). Klikněte na Přidat (Add). Krok 4 Klikněte na záložku Konfigurace DNS (DNS Configuration). Klikněte na Povolit používání serveru DNS (Enable DNS). Zadejte Hostitele (Host) (může to být libovolné slovo). V Pořadí hledání serveru DNS (DNS server search order) zadejte LAN IP adresu směrovače (192.168.0.1) a klikněte na Přidat (Add). Krok 5 Klikněte dvakrát na OK. Po výzvě k restartování počítače klikněte na Ano (Yes). Po restartování bude mít počítač statickou IP adresu. |  |
| --- | --- |

Krok 5 Vyvolejte webové konfigurační rozhraní. Spusťte webový prohlížeč a jako adresu zadejte IP adresu zařízení D-Link. Tím by se měla otevřít přihlašovací stránka webové konfigurace. Postupujte podle pokynů pro přihlášení a dokončete konfiguraci.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Dynamické kabelové připojení

(IE AT&T-BI, Cox, Adelphia, Rogers, Roadrunner, Charter a Comcast)

Poznámka: Nakonfigurujte směrovač pomocí počítače, který byl naposledy připojen přímo ke kabelovému modemu.

Krok 1 Přihlaste se do webového konfiguračního rozhraní zadáním IP adresy směrovače (výchozí: 192.168.0.1) ve webovém prohlížeči. Jméno uživatele (User Name) je admin (malými písmeny) a heslo (Password) se nezadává.

| Krok 2 Klikněte na záložku Home a pak na tlačítko WAN. Výchozí nastavení je Dynamic IP Address. Pokud není tato volba nastavena, klikněte na přepínací tlačítko Dynamic IP Address. Klikněte na Clone MAC Address. Klikněte na Apply a pak na Continue, aby se změny uložily. |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 3 Postup pro zapnutí kabelového modemu a směrovače.

Vypněte kabelový modem (jako první). Vypněte směrovač a nechejte obě zařízení vypnutá po dobu 2 minut.** Zapněte kabelový modem (jako první). Počkejte, dokud na modemu nezačne svítit indikátor kabelového spojení. Zapněte směrovač. Počkejte 30 sekund.

** Máte-li Modem Motorola (SurfBoard), nechejte zařízení vypnutá nejméně 5 minut.

Krok 4 Vraťte se do kroku 1 a přihlaste se znovu do webové konfigurace. Klikněte na záložku Status a pak klikněte na tlačítko Device Info.

Pokud ještě nemáte pod hlavičkou WAN veřejnou IP adresu, klikněte na tlačítko DHCP Renew a pak na Continue.

Statické kabelové připojení

| Krok 1 Přihlaste se do webového konfiguračního rozhraní zadáním IP adresy směrovače (výchozí: 192.168.0.1) ve webovém prohlížeči. Jméno uživatele (User Name) je admin (malými písmeny), heslo (Password) se nezadává. Krok 2 Klikněte na záložku Home a pak na tlačítko WAN. Nastavte Static IP Address a do příslušných polí zadejte nastavení pro statickou IP adresu, která jste získali od ISP. |  |
| --- | --- |

| Pokud nastavení neznáte, musíte kontaktovat vašeho ISP. Krok 3 Klikněte na Apply a pak na Continue, aby se změny uložily. Krok 4 Klikněte na záložku Status a pak na tlačítko Device Info. Pod hlavičkou WAN se zobrazí informace o vaší IP adrese. |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Ujistěte se, že jste na počítači zablokovali nebo odinstalovali všechny PPPoE programy, jako WinPoet nebo Ethernet 300, jinak se nebudete moci připojit k Internetu.

Krok 1 Je zapotřebí provést upgrade firmwaru.

(Informace o nejnovější verzi firmwaru vyhledejte na stránkách technické podpory 
D-Link na adrese: http://support.dlink.com)

Krok 2 Pomocí narovnané sponky na papír proveďte tvrdý reset. Mějte přístroj zapnutý, vezměte sponku a stiskněte resetovací tlačítko vzadu na přístroji po dobu 10 sekund. Uvolněte tlačítko. Směrovač začne obnovovat svoji funkci, indikátory budou blikat a pak se ustálí.

Krok 3 Po stabilizaci směrovače spusťte webový prohlížeč, po pole adresy zadejte 192.168.0.1 a stiskněte klávesu Enter. Když se objeví přihlašovací dialogový rámeček, zadejte jako jméno uživatele (User Name) admin a heslo (Password) nechejte prázdné. Klikněte na OK.

Pokud se přihlašovací dialogový rámeček neobjeví, opakujte Krok 2.

Poznámka: Nespouštějte funkci automatického nastavení (Run Wizard).

Krok 4 Klikněte na záložku WAN v levé části okna. Zvolte PPPoE.

Krok 5 Zvolte Dynamic PPPoE (pokud vám váš ISP nepřidělil statickou IP adresu).

Krok 6 V poli jména uživatele zadejte ELN/username@earthlink.net a vaše heslo, kde username je vaše vlastní jméno uživatele.

Uživatelé SBC Global zadávají username@sbcglobal.net.

Uživatelé Ameritech zadávají username@ameritech.net.

Uživatelé BellSouth zadávají username@bellsouth.net.

Uživatelé Mindspring zadávají username@mindspring.net.

U většiny ostatních ISP se zadává username.

Krok 7 Maximum Idle Time (Maximální dob prodlevy) by se měla nastavit na nulu. Nastavte MTU na 1492, pokud ISP nestanoví jinak, a nastavte Autoreconnect na Enabled.

Poznámka: Pokud nastanou potíže s přístupem k některým stránkám nebo emailovým službám, nastavte hodnotu MTU na menší číslo, např. 1472, 1452 atd. Požádejte ISP o další informace a správné nastavení MTU.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 8 Klikněte na Apply. Po výzvě klikněte na Continue. Když se obsah okna obnoví, odpojte napájení směrovače.

Krok 9 Vypněte DSL modem na 2–3 minuty. Pak jej znovu zapněte. Když modem obnoví činnost a naváže spojení s ISP, připojte ke směrovači znovu napájení. Počkejte asi 30 sekund a pak se znovu přihlaste do konfiguračního menu směrovače.

Krok 10 Klikněte na záložku Status ve webové konfiguraci, kde můžete vidět informace o zařízení. Pod WAN klikněte na Connect. Po výzvě klikněte na Continue. Nyní byste měli vidět, že se v informaci o zařízení zobrazuje IP adresa, což potvrzuje, že zařízení bylo připojeno k serveru a byla mu přidělena IP adresa

Ve většině případů ano. AOL DSL+ může používat PPPoE pro autorizovaný přístup ke  klientskému softwaru. Jde-li o tento případ, pak naše směrovače budou s touto službou pracovat. Nejste-li si jisti, kontaktujte AOL.

Nastavení směrovače:

Krok 1 Přihlaste se do webového konfiguračního menu (192.168.0.1) a nakonfigurujte WAN pro použití PPPoE.

Krok 2 Jako jméno uživatele zadejte svoje přihlašovací jméno následované @aol.com. Do pole hesla zadejte vaše heslo AOL.

Krok 3 MTU budete muset nastavit na 1400. AOL DSL nedovoluje nic vyššího než 1400.

Krok 4 Použijte změny (Apply).

Krok 5 Vypněte na 1 minutu modem a pak na jednu minutu směrovač. Nechejte 1 až 2 minuty na připojení.

Připojujete-li se k Internetu přes jiného ISP a chcete používat software AOL, můžete to udělat bez konfigurace nastavení firewallu směrovače. Musíte nakonfigurovat software AOL pro připojení pomocí TCP/IP.

Další informace o softwaru AOL najdete na http://www.aol.com

Nejčastější dotazy (pokračování)

Abyste umožnili přístup z Internetu do vaší lokální sítě, budete muset otevřít porty na směrovači, jinak bude směrovač tyto požadavky blokovat.

| Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače D-Link (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné). Krok 2 Klikněte nahoře na Advanced a pak klikněte vlevo na Virtual Server. Krok 3 Aktivujte nastavení kliknutím na Enabled. |  |
| --- | --- |

Krok 4 Zadejte jméno položky virtuálního serveru.

Krok 5 V poli Private IP zadejte IP adresu počítače v lokální síti, který chcete zpřístupnit příchozí službě.

Krok 6 Zvolte typ protokolu Protocol Type – TCP, UDP nebo oba (Both). Pokud si nejste jisti, zvolte oba.

Krok 7 Vyplňte pole Private Port a Public Port. Oba porty jsou obvykle stejné. Public port (veřejný) je port viditelný ze strany WAN, Private port (soukromý) je port používaný aplikací na počítači v místní síti.

Krok 8 Zadejte časový rozvrh (Schedule).

Krok 9 Klikněte na Apply a pak na Continue.

Poznámka: Zkontrolujte, zda je hostitel DMZ vypnut. Je-li DMZ zapnuta, zablokuje všechny položky virtuálního serveru.

Protože naše směrovače používají NAT (Network Address Translation), můžete otevřít v daném čase určitý port jen na jednom počítači. Příklad: Máte-li ve vaší síti 2 webové servery, nemůžete na obou počítačích otevřít port 80. Musíte nakonfigurovat jeden z webových serverů tak, aby používal port 81. Nyní můžete otevřít port 80 pro první počítač a pak otevřít port 81 pro druhý počítač.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Demilitarizovaná zóna:

V počítačových sítích je DMZ (demilitarizovaná zóna) hostitelský počítač nebo malá síť, vložená jako neutrální zóna mezi firemní privátní síť a vnější veřejnou síť. Zabraňuje uživatelům z vnějšku získat přímý přístup k serveru, který obsahuje firemní data. (Tento termín pochází geografické nárazníkové zóny, která byla ustanovena mezi Severní Koreou a Jižní Koreou podle politického rozhodnutí OSN na počátku 50. let 20. století.) DMZ je doplňková a bezpečnější obdoba firewallu a účinně slouží také jako proxy server.

V typické konfiguraci DMZ pro malé firmy přijímá samostatný počítač (neboli v síťové terminologii hostitel) od uživatelů v privátní síti požadavky na přístup k webovým stránkám nebo jiným službám dostupným ve veřejné síti. Hostitel DMZ pak spustí relace pro tyto požadavky na veřejnou síť. Hostitel DMZ však nemůže spustit relaci zpět do privátní sítě. Může předávat nazpět jen pakety, které byly předem vyžádány.

Uživatelé veřejné sítě mimo firmu mohou mít přístup jen k hostiteli DMZ. Na DMZ mohou být obvykle také webové stránky firmy, které jsou tak zpřístupněny vnějšímu světu. DMZ však neposkytuje přístup k žádným dalším firemním datům. V případě, že vnější uživatel naruší bezpečnost hostitele DMZ, mohou být poškozeny webové stránky, nemělo by to však ovlivnit žádná další firemní data. D-Link, přední výrobce směrovačů, je jedinou společností, která prodává výrobky určené pro nastavení DMZ.

Funkce DMZ umožňuje nasměrovat všechny příchozí požadavky na přístup k portu na jeden počítač v místní síti. DMZ neboli demilitarizovaná zóna umožní, aby byl určitý počítač přístupný z Internetu. DMZ je užitečná pro případ, že určitá aplikace nebo hra nefunguje přes firewall. Počítač, který je nakonfigurován pro DMZ, bude zcela vystavený na Internetu, takže se před použitím DMZ doporučuje nejprve zkusit otevřít porty z virtuálního serveru nebo nastavení  firewallu.

Krok 1 Zjistěte IP adresu počítače, který chcete použít jako hostitele DMZ.

Postup pro zjištění IP adresy počítače ve Windows XP/2000/Me/9x nebo v operačních systémech počítačů Macintosh viz krok 4 první otázky v této kapitole (Nejčastější dotazy).

Nejčastější dotazy (pokračování)

| Krok 2 Přihlaste se do webového konfiguračního rozhraní zadáním IP adresy směrovače (výchozí: 192.168.0.1) ve webovém prohlížeči. Jméno uživatele (User Name) je admin (malými písmeny) a heslo (Password) je prázdné. |  |
| --- | --- |

Krok 3 Klikněte na záložku Advanced a pak klikněte na tlačítko DMZ. Zvolte Enable a zadejte IP adresu, kterou jste zjistili v kroku 1.

| Krok 4 Klikněte na Apply a pak na Continue, aby se změny uložily. Poznámka: Když je DMZ zapnuta, bude nastavení virtuálního serveru stále funkční. Pamatujte, že nemůžete směrovat stejný port na více IP adres, takže nastavení virtuálního serveru bude mít přednost před nastavením DMZ. |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 1 Vyvolejte webové konfigurační rozhraní směrovače zadáním IP adresy směrovače do webového prohlížeče. Výchozí IP adresa je 192.168.0.1. Přihlaste se pomocí hesla. Výchozí jméno uživatele je admin a heslo je prázdné.

Máte-li potíže s vyvoláním webové konfigurace, podívejte se na první dotaz v této kapitole.

Krok 2 Ve webovém rozhraní přejděte ze záložky Home do záložky Advanced a pak klikněte na tlačítko Firewall.

| Krok 3 Klikněte na Enabled a zadejte název nového pravidla. Krok 4 Jako zdroj (Source) zvolte WAN a zadejte interval IP adres na Internetu, pro které chcete toto pravidlo použít. Chcete-li, aby toto pravidlo umožnilo přístup k portům všem uživatelům Internetu, zadejte do prvního pole hvězdičku a druhé nechejte prázdné. |  |
| --- | --- |

Krok 5 Jako cíl (Destination) vyberte LAN a zadejte IP adresu počítače ve vaší místní síti, k němuž chcete povolit přístup příchozím službám. Toto nastavení nepracuje s intervalem IP adres.

Krok 6 Zadejte port nebo interval portů, které je třeba mít otevřené pro příchozí službu.

Krok 7 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue.

Poznámka: Ujistěte se, že je hostitel DMZ zablokován.

Protože naše směrovače používají NAT (Network Address Translation), můžete otevřít v daném čase určitý port jen na jednom počítači. Příklad: Máte-li ve vaší síti 2 webové servery, nemůžete na obou počítačích otevřít port 80. Musíte nakonfigurovat jeden z webových serverů tak, aby používal port 81. Nyní můžete otevřít port 80 pro první počítač a pak otevřít port 81 pro druhý počítač.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Virtuální server je definován jako servisní port a všechny požadavky na tento port budou přesměrovány na počítač určený IP adresou serveru. Máte-li například FTP server (port 21) na 192.168.0.5 a webový server (port 80) na 192.168.0.6 a VPN server na 192.168.0.7, pak musíte zadat následující mapovací tabulku virtuálních serverů.

| Port serveru | IP serveru | Povoleno |
| --- | --- | --- |
| 21 | 192.168.0.5 | X |
| 80 | 192.168.0.6 | X |
| 1723 | 192.168.0.7 | X |

V sekci Virtual Server na směrovači D-Link budete muset otevřít 3 porty.

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1).

Krok 2 Klikněte nahoře na Advanced a pak klikněte vlevo na Virtual Server.

| Krok 3 Zadejte níže uvedené parametry. Private IP je IP adresa počítače v místní síti, který chcete připojit. Krok 4 První záznam bude vypadat tak, jak ukazuje obrázek. Krok 5 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue. |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

| Krok 6 Vytvořte druhý záznam podle obrázku. Krok 7 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue. |  |
| --- | --- |
| Krok 8 Vytvořte třetí a poslední záznam podle obrázku. |  |

Krok 9 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue.

Krok 10 Spusťte na vzdáleném počítači PC Anywhere a použijte WAN IP adresu směrovače, ne IP adresu vašeho počítače.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Při používání programu eDonkey musíte otevřít porty na směrovači, abyste umožnili vstup příchozí komunikace.

eDonkey používá  tři porty (4, pokud se používá CLI):

4661 (TCP) Pro připojení k serveru.

4662 (TCP) Pro komunikaci s ostatními klienty.

4665 (UDP) Pro komunikaci s jinými servery, než ke kterému jste připojeni.

4663 (TCP) *Použit s klientem příkazového řádku (CLI), když je konfigurován, aby umožnil vzdálené spojení. Jde o případ, kdy se u klienta používá grafické rozhraní (například Java rozhraní).

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 2 Klikněte na Advanced a pak na Firewall.

Krok 3 Vytvořte nové pravidlo firewallu: Klikněte na Enabled. Zadejte název (edonkey). Klikněte na Allow. V řádku Source vyberte rozhraní (Interface) WAN. V prvním poli zadejte hvězdičku *. Druhé pole nechejte prázdné. V řádku Destination vyberte jako rozhraní LAN. Zadejte IP adresu počítače, na kterém spouštíte eDonkey. Druhé pole nechejte prázdné. V polích intervalu portů zadejte do prvního pole 4661 a do druhého 4665. Klikněte na Always (Vždy) nebo nastavte časový rozvrh.

Krok 4 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Abyste mohli hrát SOCOM a slyšet zvuk, musíte stáhnout nejnovější firmware pro směrovač (je-li zapotřebí), povolit herní režim a otevřít port 6869 pro IP adresu vaší Playstation.

Krok 1 Aktualizujte firmware (viz odkaz výše).

Krok 2 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 3 Klikněte na záložku Advanced a pak klikněte vlevo na Virtual Server.

Krok 4 Vytvořte novou položku pro virtuální server. Klikněte na Enabled a zadejte název (socom). Jako Private IP zadejte IP adresu Playstation.

Krok 5 Jako Protocol Type zvolte Both. Jako Private Port a Public Port zadejte 6869. Klikněte na Always. Klikněte na Apply, aby se změny uložily, a pak na Continue.

Krok 6 Klikněte na záložku Tools a pak vlevo na Misc.

Krok 7 Zkontrolujte, zda je Gaming Mode nastaven na Enabled. Pokud není, nastavte jej. Klikněte na Apply a pak na Continue.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 2 Klikněte na záložku Advanced a pak klikněte vlevo na Virtual Server.

Krok 3 Vytvoříte dvě položky:

| Krok 4 Klikněte na Enabled a zadejte toto nastavení: Name: Gamespy1 Private IP: IP adresa počítače, na kterém spouštíte Gamespy. Protocol Type: Both Private Port: 3783 Public Port: 3783 Schedule: Always Klikněte na Apply a pak na Continue. |  |
| --- | --- |
| Krok 5 Klikněte na Enabled a zadejte druhou položku: Name: Gamespy2 Private IP: IP adresa počítače, na kterém spouštíte Gamespy. Protocol Type: Both Private Port: 6500 Public Port: 6500 Schedule: Always Klikněte na Apply a pak na Continue. |  |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Následující postup je určen pro KaZaA, Grokster a další programy, které používají systém sdílení souborů FastTrack P2P.

Ve většině případů nemusíte na směrovači nebo v programu KaZaA nic konfigurovat. Pokud máte potíže, postupujte takto:

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1).

Krok 2 Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 3 Klikněte na Advanced a pak klikněte na Virtual Server.

Krok 4 Klikněte na Enabled a zadejte název (např. kazaa).

Krok 5 Jako Private IP zadejte IP adresu počítače, na kterém spouštíte program KaZaA. Jako Protocol Type zvolte TCP.

Krok 6 Jako Private Port a Public Port zadejte 1214. Klikněte na Always nebo zadejte časový rozvrh. Klikněte na Apply.

Ujistěte se, že v programu KaZaA nemáte aktivovanou volbu proxy/firewall.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Pokud jste hostiteli hry Warcraft 3, musíte otevřít porty na směrovači, abyste umožnili vstup příchozí komunikace. Pro hraní hry nemusíte směrovač konfigurovat.

Warcraft 3 (Battlenet) používá port 6112.

Pro DI-604, DI-614+, DI-524, DI-754, DI-764 nebo DI-774:

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 2 Klikněte na Advanced a pak klikněte na Virtual Server.

Krok 3 Vytvořte novou položku. Klikněte na Enabled a zadejte název (warcraft3). Jako Private IP zadejte IP adresu počítače, který bude hostitelem hry. Jako Protocol Type zvolte Both. Jako Private Port a Public Port zadejte 6112. Klikněte na Always nebo zadejte časový rozvrh.

Krok 4 Klikněte na Apply a pak na Continue.

Poznámka: Pokud chcete, aby se hra, kterou hostíte, dala hrát na několika počítačích ve vaší LAN, opakujte výše uvedené kroky a zadejte IP adresy ostatních počítačů. Budete však muset měnit porty. Počítač 2 může použít port 6113, počítač 3 může použít port 6114 atd.

V programu Warcraft 3 budete muset změnit údaje o portu pro počítač 2 a další.

Nakonfigurujte na všech počítačích informace o portu hry.

Spusťte na každém počítači Warcraft 3 a klikněte na Options > Gameplay. Listujte dolů a měli byste uvidět Game Port. Zadejte číslo portu, které jste nastavili v předchozích krocích.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Na rozdíl od většiny TCP/IP aplikací používá NetMeeting DYNAMICKÉ PORTY místo STATICKÝCH PORTŮ. To znamená, že se každé spojení NetMeeting liší od předchozího. Například webové HTTP aplikace používají port 80. NetMeeting může používat libovolný z více než 60 000 různých portů.

Žádné  širokopásmové směrovače používající (pouze) standard NAT a žádné programy pro sdílení Internetu jako Microsoft ICS, které používají (pouze) standard NAT nebudou pracovat s NetMeeting nebo jinými programy na bázi H.323.

Řešením je nastavit směrovač do režimu DMZ.

Poznámka: Několik málo výrobců hardwaru se pokusilo zajistit kompatibilitu s H.323. Není to jednoduchý úkol, protože směrovač musí kontrolovat každý příchozí paket a zjišťovat, zda by to mohl být paket pro NetMeeting. To přesahuje rámec běžné funkce směrovače a může se to stát slabým místem firewallu. D-Link mezi tyto výrobce nepatří.

Více informací najdete na http://www.HomenetHelp.com

Při používání iChat musíte na směrovači otevřít porty pro příchozí komunikaci.

iChat používá následující porty: 5060 (UDP), 5190 (TCP) sdílení souborů, 16384–16403 (UDP) pro videokonference s ostatními klienty.

Krok 1 Spusťte webový prohlížeč a zadejte IP adresu směrovače (192.168.0.1). Zadejte jméno uživatele (admin) a heslo (standardně prázdné).

Krok 2 Klikněte na Advanced a pak klikněte na Firewall.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Krok 3 Vytvořte nové pravidlo firewallu:

| Klikněte na Enabled. Zadejte název (ichat1). Klikněte na Allow. V řádku Source vyberte rozhraní (Interface) WAN. V prvním poli zadejte hvězdičku *. Druhé pole nechejte prázdné. V řádku Destination vyberte jako rozhraní LAN. Zadejte IP adresu počítače, na kterém spouštíte iChat. |  |
| --- | --- |

Druhé pole nechejte prázdné. Jako protokol zadejte UDP. V polích intervalu portů zadejte do prvního pole 5060 a druhé pole nechejte prázdné. Klikněte na Always (Vždy) nebo nastavte časový rozvrh.

| Krok 4 Klikněte na Apply a pak klikněte na Continue. Krok 5 Opakujte kroky 3 a 4 a zadejte ichat2 a otevřete porty 16384–16403 (UDP). |  |
| --- | --- |

Nejčastější dotazy (pokračování)

Pro sdílení souborů:

Krok 1 Klikněte na Advanced a pak klikněte na Virtual Server.

Krok 2 Klikněte na Enabled, abyste aktivovali záznam.

Krok 3 Zadejte název položky pro virtuální server (ichat3).

Krok 4 Jako Private IP zadejte IP adresu počítače ve vaší místní síti, pro který chcete povolit příchozí komunikaci.

Krok 5 Jako Protocol Type zvolte TCP.

Krok 6 Jako Private Port a Public Port zadejte 5190.

Krok 7 Klikněte na Always nebo zadejte časový rozvrh.

Krok 8 Klikněte na Apply a pak na Continue.

Používáte-li Mac OS X Firewall, budete jej možná muset na obou počítačích v panelu Sharing preference dočasně vypnout.

Pro použití Mac OS X Firewall musíte otevřít stejné porty jako na směrovači.

Krok 1 Zvolte Apple menu > System Preferences.

Krok 2 Zvolte View > Sharing.

Krok 3 Klikněte na záložku Firewall.

Krok 4 Klikněte na New.

Krok 5 Z menu Port name vyberte Other.

Krok 6 Do polí Port Number, Range or Series zadejte: 5060, 16384-16403.

Krok 7 V poli Description zadejte: iChar AV

Krok 8 Klikněte na OK.

Nejčastější dotazy (pokračování)

Následující informace pochází z on-line databáze  Macintosh AppleCare.

Při výchozím nastavení firewallu v Mac OS X nelze v iChatu odesílat nebo přijímat soubory. Pokud jste otevřeli AIM port, můžete soubory přijmout, ale nemůžete je odeslat.

Ve výchozím nastavení Mac OS X firewall blokuje přenos souborů pomocí programů iChat nebo America Online AIM. Pokud má odesílatel nebo příjemce zapnutý Mac OS X firewall, může být přenos blokován.

Nejjednodušší řešení je dočasně vypnout firewall v panelu Sharing preference na obou počítačích. To musí udělat odesílatel. Příjemce však může ponechat firewall zapnutý, pokud má otevřený port AIM. Postup pro otevření portu AIM:

Krok 1 Zvolte Apple menu > System Preferences.

Krok 2 Zvolte View > Sharing.

Krok 3 Klikněte na záložku Firewall.

Krok 4 Klikněte na New.

Krok 5 Z menu Port name vyberte AOL IM. Mělo by být doplněno číslo portu 5190.

Krok 6 Klikněte na OK.

Pokud nechcete na odesílajícím počítači vypínat firewall, lze místo iChat použít jinou službu pro sdílení souborů. Možnosti sdílení souborů v Mac OS X jsou popsány v technickém dokumentu 106461, „Mac OS X: File Sharing“ v on-line databázi AppleCare.

Poznámka: Chcete-li použít službu sdílení souborů se zapnutým firewallem, nezapomeňte kliknout na záložku Firewall a v seznamu Allow vyberte službu, kterou jste si zvolili. Pokud to neuděláte, bude firewall tuto službu sdílení souborů také blokovat.

Nejčastější dotazy (pokračování)

NAT znamená Network Address Translator (Překladač síťových adres). Je navržen a popsán v RFC-1631 a používá se pro řešení problémů s nedostatkem IP adres. V zásadě má každá jednotka NAT tabulku obsahující páry lokálních IP adres a globálně jedinečných adres, podle které může tato jednotka „překládat“ lokální IP adresy na globální adresu a naopak. Jednoduše řečeno, je to způsob, jak připojit mnoho počítačů k Internetu (nebo jiné IP síti) pomocí jedné IP adresy.

Širokopásmová směrovače D-Link (např. DI-604) podporují NAT. Při správné konfiguraci může přes NAT zařízení přistupovat mnoho uživatelů s použitím jediného účtu.

Další informace o RFC-1631: The IP Network Address Translator (NAT) najdete na: http://www.faqs.org/rfcs/rfc1631.html

# Text boxes

Indikátor WAN

Stálé svícení indikuje připojení k portu WAN. Blikání indikuje přenos dat.

Všechny ethernetové porty (WAN a LAN) jsou auto MDI/MDIX, což znamená, že můžete použít přímý nebo překřížený ethernetový kabel.

Stisknutím tlačítka Reset se obnoví výchozí tovární nastavení směrovače.

LAN porty auto MDI/MDIX  při připojení k počítačům s ethernetovým rozhraním automaticky zjistí typ kabelu.

WAN port auto MDI/MDIX je určen pro připojení ke kabelovému nebo DSL modemu pomocí ethernetového kabelu.

Zásuvka pro napájecí adaptér

Indikátor WLAN

Stálé svícení indikuje připojení k bezdrátovému segmentu. Blikání indikuje přenos dat.

Indikátor POWER

Stálé svícení indikuje správné připojení napájecího napětí.

Indikátor STATUS

Blikání indikuje, že je DI-524 připraven.

Indikátory LOKÁLNÍ SÍTĚ

Stálé svícení indikuje připojení portu 1–4 k počítači s ethernetovým rozhraním. Blikání indikuje přenos dat.

Kabelový/DSL modem

Počítač 3

Stolní počítač nebo laptop

(s bezdrátovým adaptérem)

Počítač 2

Stolní počítač nebo laptop

(s bezdrátovým adaptérem)

Počítač 1

Stolní počítač nebo laptop

Bezdrátový směrovač

1

2

3

5

4

6

Schéma 
bezdrátové 
infrastrukturní sítě

http://192.168.0.1

Před konfigu-
	rací odstraňte z počítačů všechny nainstalované klientské programy PPPoE.

Reset

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace?

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Proč nelze vyvolat webové rozhraní konfigurace? (pokračování)

Jak nastavit směrovač pro kabelový modem?

Jak nastavit směrovač pro Earthlink DSL nebo jiné PPPoE připojení?

Jak nastavit směrovač pro Earthlink DSL nebo jiné PPPoE připojení? (pokračování)

Jak otevřít porty na směrovači?

Mohu použít směrovač pro sdílení připojení k Internetu poskytovaného AOL DSL Plus?

Co je DMZ?

Jak nakonfigurovat hostitele DMZ?

Jak otevřít skupinu portů na směrovači pomocí pravidel firewallu?

Co jsou virtuální servery?

Jak používat PC Anywhere se směrovačem DI-524? (pokračování)

Jak použít eDonkey za směrovačem D-Link?

Jak nastavit směrovač pro SOCOM na Playstation 2?

Jak použít Gamespy za směrovačem D-Link?

Jak nakonfigurovat směrovač pro KaZaA a Grokster

Jak nakonfigurovat směrovač pro hraní Warcraft 3?

Jak používat NetMeeting se směrovačem D-Link?

Jak nastavit směrovač pro iChat (Macintosh)?

Jak nastavit směrovač pro iChat (Macintosh)? (pokračování)

Jak nastavit směrovač pro iChat (Macintosh)? (pokračování)

Co je NAT?

1 Bílá-Zelená

2 Zelená

3 Bílá-Oranžová

4 Modrá

5 Bílá-Modrá

6 Oranžová

7 Bílá-Hnědá

8 Hnědá

1 Bílá-Oranžová

2 Oranžová

3 Bílá-Zelená

4 Modrá

5 Bílá-Modrá

6 Zelená

7 Bílá-Hnědá

8 Hnědá

Konec kabelu 568A

Konec kabelu 568B

Jak nastavit směrovač pro kabelový modem? (pokračování)

Jak nakonfigurovat hostitele DMZ? (pokračování)

Jak používat PC Anywhere se směrovačem DI-524?

Jak odesílat nebo přijímat soubory přes iChat, když je Mac OS X firewall zapnutý (Macintosh OS X 10.2 a vyšší)